## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2014 № 148-п

с.Крючковка

Об утверждении схемы( теплоснабжения на территории муниципального образования  Крючковский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Крючковский сельсовет:

- Утвердить схему теплоснабжения  муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельсовета                                                                          В.В. Иващенко

Разослано: администрации района, прокурору,  в дело.

Приложение

к постановлению администрации сельсовета

от 22.10.2014 № 148-п

ООО «Экспертный Аналитический Центр»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования Крючковский сельсовет

Беляевского района Оренбургской области

Разработчик:

ООО «Экспертный Аналитический  Центр»,

директор Данилов Е.А.

Заказчик:

Муниципальное образование Крючковский сельсовет,

глава  Иващенко В.В.

Оренбург

Август 2014

| Оглавление |  |
| --- | --- |
| Введение Общие положения Характеристика МО Крючковский сельсовет | 4 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 8 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 11 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 18 |
| Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 20 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 20 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 20 |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 21 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 23 26 |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 27 |
| Заключение | 27 |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО Крючковский сельсовет Беляевского района является:

- решение МО Крючковский сельсовет;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- генеральный план МО Крючковский сельский совет Беляевского района Оренбургской области.

Схема теплоснабжения МО Крючковский сельсовет позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства МО Крючковский сельсовет. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- генеральный план МО Крючковский сельский совет Беляевского района Оренбургской области;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла;

- тепловым сетям;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

В качестве расчетного срока при разработке Схемы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и технического задания к Договору № 250 от 22.04.2014 г. между администрацией МО Крючковский сельсовет и ООО «Экспертный Аналитический Центр» принят 2014-2029гг.

I. Общие положения.

Схема теплоснабжения МО Крючковский сельский совет разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2029 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения МО Крючковский сельский совет.

II. Характеристика МО Крючковский сельсовет.

Муниципальное образование Крючковский сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. В январе-феврале отмечается абсолютный минимум равный -44º С. Средняя максимальная температура составляет +27,9о С. Абсолютный максимум достигает +41о С, среднегодовая температура +3,3о С, средняя температура наиболее холодного периода -9,6о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -215 суток. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -33о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 20 см до 50 см, в особо снежные годы - до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории III.

Согласно Уставу в состав муниципального образования Крючковский сельский совет входят четыре населенных пункта – село Крючковка, оно же является административным центром, село Рождественка, село Буранчи и село Херсоновка.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2014 год составляет 2755 человек.

На территории МО Крючковский сельский совет теплоснабжение осуществляется 16 центральными котельными и индивидуальными источниками теплоснабжения. Семь котельных располагается на территории села Крючковка, три в селе Буранчи, три в селе Херсоновка и три в селе Рождественка.

На территории МО Крючковский сельский совет теплоснабжение осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов;

- в организациях и учреждениях от ведомственных газовых котельных.

Система теплоснабжения населенных пунктов МО Крючковский сельский совет характеризуется следующей отопительной нагрузкой.

Таблица 1 – Показатели системы теплоснабжения

|  | Населенные пункты |
| --- | --- |
|  | МО Крючковский сельсовет |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе |  |
| Индивидуальных на: |  |
| природном (попутном) газе |  |
| твердом топливе |  |
| электрической энергии |  |
| Котельных на: |  |
| природном (попутном) газе | 11 |
| электрической энергии | 5 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего, Гкал/час в том числе: |  |
| -установленная | 1,2678 |
| -располагаемая |  |
| Отпущено котельными своим потребителям, всего, тыс. Гкал в том числе: | 4,302 |
| населению |  |
| бюджетно-финансируемым организациям |  |
| прочим организациям |  |
| Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении, всего, км: |  |
| - тепловых сетей | 0,916 |
| - сети ГВС |  |
| Численность населения, всего, человек | 2755 |
| в том числе работающих | 846 |
| Число зданий всего, единиц, кв. м | 610 (43020 кв.м) |
| В том числе: |  |
| Жилых индивидуальных |  |
| одноэтажных | 234 (20079 кв.м) |
| многоэтажных | 4 |
| частных домов | 376 (2300 кв.м) |
| Жилых муниципальных |  |
| 1 этажных |  |
| Социальных |  |
| Число зданий, оборудованных централизованным отоплением, всего |  |
| В том числе: |  |
| жилых индивидуальных |  |
| жилых муниципальных |  |
| социальных |  |
| производственных |  |
| Число зданий оборудованных централизованным горячим водоснабжением, единиц, общая площадь, кв.м | - |
| Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием в % от общего количества жилого фонда |  |
| - централизованным теплоснабжением | - |
| - централизованным горячим водоснабжением | - |
| - централизованным водопроводом | 70 % |
| - централизованной канализацией | - |
| - индивидуальным теплоснабжением | 100 % |
| - индивидуальным горячим водоснабжением | - |
| - индивидуальным источником водоснабжения | 40 % |
| - газом | 94 % |

На момент разработки схемы теплоснабжения на  источниках тепла: центральные котельные в качестве топлива используется природный газ.

Потребное количество топлива для теплоснабжения МО Крючковский сельсовет представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Потребное количество топлива для теплоснабжения

| Котельная, вид топлива | Ед. измерений | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022гг. | 2023-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МО Крючковский сельсовет, природный газ | тыс. куб.м. | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 2688,75 | 3764,25 |
| Всего | тыс. куб.м. | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 2688,75 | 3764,25 |

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Крючковский сельсовет.

В базовом периоде нежилой фонд по МО Крючковский сельсовет представлен в таблице 1.1:

Таблица 1.1 - Характеристика сохраняемого нежилого фонда в МО Крючковский сельсовет по населенным пунктам:

| Наименование объекта | Объем здания, м. куб. | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Теплоснабжающий объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопления | ГВС | Вентиляция |  |
| село Крючковка |
| МСЧ, с. Крючковка, ул. Почтовая 2-а | 6000 | 0,11448 | - | - | Котельная, больница, с. Крючковка |
| Мастерская СПК, с. Крючковка, ул. Центральная, 2-б | 8650 | 0,25431 | - | - | Котельная, мастерская, с. Крючковка |
| Школа, с. Крючковка, пер. Школьный,3-а | 6880 | 0,11125 | - | - | Котельная, СОШ - Интернат-Прачечная-Мастерская, с. Крючковка |
| Интернат, с. Крючковка, пер. Школьный | 2490 | 0,045387 | - | - | Котельная, СОШ - Интернат-Прачечная-Мастерская, с. Крючковка |
| Мастерская школы, с. Крючковка, пер. Школьный, 7 | 565 | 0,015255 | - | - | Котельная, СОШ – Интернат- Прачечная-Мастерская, с. Крючковка |
| Прачечная, с. Крючковка, пер. Школьный, 3-б | 294 | 0,005474 | - | - | Котельная, СОШ – Интернат- Прачечная-Мастерская, с. Крючковка |
| Контора, с. Крючковка, ул. Ленинская, 20 | 2946 | 0,065873 | - | - | Котельная, контора, с. Крючковка |
| Детский сад, с. Крючковка, ул. Ленинская , 21 | 1936 | 0,038991 | - | - | Котельная, Детский сад - гаражи, с. Крючковка |
| СДК, с. Крючковка, ул. Центральная,25-а | 7326 | 0,118461 | - | - | Котельная, СДК, с. Крючковка |
| Столовая, с. Крючковка | 1350 | 0,023153 | - | - | Котельная, столовая, с. Крючковка |
| село Рождественка |
| Школа, с. Рождественка, ул. Школьная, 5 | 5300 | 0,090895 | - | - | Котельная, ООШ, с. Рождественка |
| СК, с. Рождественка, ул. Школьная, 2 | 1500 | 0,02646 | - | - | Котельная, СК, с. Рождественка |
| ФАП, с. Рождественка, ул. Грейдерная, 15 | 90 | 0,001908 | - | - | Котельная, ФАП, с. Рождественка |
| село Буранчи |
| Школа, с. Буранчи, ул. Центральная, 9 | 6570 | 0,112676 | - | - | Котельная, ООШ, с. Буранчи |
| СК, с. Буранчи, ул. Центральная, 17а | 270 | 0,004763 | - | - | Котельная, СК, с. Буранчи |
| Контора, с. Буранчи, ул. Набережная, 22 | 400 | 0,008944 | - | - | Котельная, контора, с. Буранчи |
| село Херсоновка |
| Школа, с. Херсоновка, ул. Школьная, 21 | 1320 | 0,022638 | - | - | Котельная, ООШ, с. Херсоновка |
| СК, с. Херсоновка, пер. Тупиковый, 1 | 246 | 0,004339 | - | - | Котельная, СК, с. Херсоновка |
| Контора СПК, с. Херсоновка, ул. Озерная, 2 | 400 | 0,008944 | - | - | Котельная, контора СПК, с. Херсоновка |
| Итого |  | 1,074201 |  |  |  |

В соответствии с информацией, подготовленной Администрацией МО Крючковский сельсовет, ввод жилых зданий в рассматриваемый период не планируется.

Система теплоснабжения МО Крючковский сельсовет сложилась на базе отопительных котельных и индивидуальных котлов. По данным калькуляции центральной котельной отпуск тепловой энергии на отопление составил 4,302 тыс. Гкал. В таблице 1.2 представлен баланс теплоснабжения за 2013 год.

Таблица 1.2 – Баланс теплоснабжения за 2013 год МО Крючковский сельсовет, тыс. Гкал

| Наименование объекта теплоснабжения | Выработка тепла, Гкал | Собств.нужды котельных, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях. Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, столовая, с. Крючковка | 72,96 | 1,46 | 71,50 | 4,65 | 66,86 |
| Котельная, мастерская, с. Крючковка | 213,02 | 4,26 | 208,76 | 13,57 | 195,19 |
| Котельная, контора, с. Крючковка | 213,02 | 4,26 | 208,76 | 13,57 | 195,19 |
| Котельная, СДК, с. Крючковка | 233,45 | 4,67 | 228,78 | 14,87 | 213,91 |
| Котельная, Детский сад -гаражи, с. Крючковка | 280,14 | 5,60 | 274,54 | 17,85 | 256,69 |
| Котельная, больница, с. Крючковка | 852,07 | 17,04 | 835,02 | 54,28 | 780,75 |
| Котельная, СОШ-Интернат-Прачечная-Мастерская, с. Крючковка | 852,07 | 17,04 | 835,02 | 54,28 | 780,75 |
| Котельная, контора, с. Буранчи | 17,51 | 0,35 | 17,16 | 1,12 | 16,04 |
| Котельная, СК, с. Буранчи | 91,93 | 1,84 | 90,09 | 5,86 | 84,24 |
| Котельная, ООШ, с. Буранчи | 466,89 | 9,34 | 457,55 | 29,74 | 427,81 |
| Котельная, ООШ, с. Херсоновка | 426,03 | 8,52 | 417,51 | 27,14 | 390,37 |
| Котельная, контора СПК, с. Херсоновка | 17,51 | 0,35 | 17,16 | 1,12 | 16,04 |
| Котельная, СК, с. Херсоновка | 8,76 | 0,18 | 8,58 | 0,56 | 8,02 |
| Котельная, ФАП, с. Рождественка | 5,84 | 0,12 | 5,72 | 0,37 | 5,35 |
| Котельная, ООШ, с. Рождественка | 525,23 | 10,50 | 514,72 | 33,46 | 481,27 |
| Котельная, СК, с. Рождественка | 26,26 | 0,53 | 25,73 | 1,67 | 24,06 |
| Итого: | 4302,66 | 86,05 | 4216,61 | 274,08 | 3942,53 |

Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии центральными котельными в период 2013-2029 гг. представлены в таблицах 1.3-1.4:

Таблица 1.3 – Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии центральными котельными в период 2013-2016 гг.

| Наименование объекта теплоснабжения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления тыс.Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, тыс.Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, тыс.Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, тыс.Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал/год |
| Котельные МО Крючковский сельсовет | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 |
| Итого | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 |

Таблица 1.4 – Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии центральной котельной  в период 2017-2028 гг.

| Наименование объекта теплоснабжения | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, тыс.Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, тыс.Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии на систему отопления, тыс.Гкал/год | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год |
| Котельные МО Крючковский сельсовет | 4,302 | 4,302 | 21,51 | 21,51 | 30,114 | 30,114 |
| Итого | 4,302 | 4,302 | 21,51 | 21,51 | 30,114 | 30,114 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой нагрузки потребителей.

Схемы существующих теплотрасс центральных котельных МО Крючковский сельсовет представлены на рисунках 2.1-2.8:

Рисунок 2.1 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Крючковка, участок Котельная-СОШ-Интернат-Прачечная-Мастерская, где

1 - Интернат , 2 – СОШ, 3 – Мастерская, 4 - Прачечная

Рисунок 2.2 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Крючковка, участок Котельная-СДК

Рисунок 2.3 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Крючковка, участок Котельная-СДК, где 1 – детский сад, 2 - гаражи

Рисунок 2.4 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Крючковка, участок Котельная-Больница

Рисунок 2.5 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Буранчи, участок Котельная-СК

Рисунок 2.6 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Буранчи, участок Котельная-ООШ

Рисунок 2.7 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Херсоновка, участок Котельная-ООШ

Рисунок 2.8 – Схема существующей теплотрассы центральной котельной, с. Рождественка, участок Котельная-ООШ

Таблица 2.1 – Нагрузки котельных для расчетного режима, Гкал/ч

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МО Крючковский сельсовет | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 |
| Итого | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 |

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

Структура основного оборудования показана в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Сведения о котлах МО Крючковский сельсовет

| Кол-во | Наименование | Режим работы | Производительность, Гкал/час | Вид основного топлива | КПД,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КС-ТГ-25 | Водогрейный | 0,0215 | газ природный | 87 |
| 12 | КЧМ-5 (7с.) | Водогрейный | 0,06277 | газ природный | 88 |
| 4 | СарЗЭМ-80 | Водогрейный | 0,06879 | газ природный | 92 |
| 1 | СарЗЭМ-100 | Водогрейный | 0,08598 | газ природный | 92 |
| 1 | КЧМ-7 «Гном» (7с.) | Водогрейный | 0,08255 | газ природный | 90 |
| 2 | Электрокотел 6 кВт | Водогрейный | 0,005159 | электрическая энергия | 50 |
| 2 | Электрокотел 4,5 кВт | Водогрейный | 0,003869 | электрическая энергия | 50 |
| 1 | Электрокотел 3 кВт | Водогрейный | 0,00258 | электрическая энергия | 50 |
| 1 | Электрокотел 2 кВт | Водогрейный | 0,00172 | электрическая энергия | 40 |
| 1 | Мимакс КСГ-31,5 | Водогрейный | 0,02709 | газ природный | 90 |

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника используется качественное и количественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя и изменением количества теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях.

Общая протяженность тепловых сетей МО Крючковский сельский совет составляет 916 м. Трубы стальные, изолированные пенополиуретаном (ППУ). Диаметры трубопроводов 57-100 мм.

Таблица 2.3 – Сведения о теплопроводах МО Крючковский сельсовет

| № п/п | Участок теплосети | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети, с. Крючковка | 748 | 57-100 | Воздушный/ подземный | ППУ |
| 2 | Тепловые сети, с. Буранчи | 78 | 57-100 | Воздушный/ подземный | ППУ |
| 3 | Тепловые сети, с. Херсоновка | 30 | 57-100 | Воздушный/ подземный | ППУ |
| 4 | Тепловые сети, с. Рождественка | 60 | 57-100 | Воздушный/ подземный | ППУ |
| Итого | 916 |  |  |  |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

В населенных пунктах Крючковский сельского совета запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в селе используется вода из сельского водопровода (скважины, колодца). Перспективные балансы теплоносителя необходимого для подпитки тепловой сети, расчетная производительность водоподготовительных установок, в номинальном режиме с учетом перспективных нагрузок, а также сравнение значений фактической и нормативной подпитки, для каждой тепловой сети сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Расчетные нормативные и фактические расходы на подпитку тепловых сетей в номинальном режиме

| Наименование объекта теплоснабжения | Объем тепловой сети и систем отопления, м³ | Нормативные утечки в тепловых сетях, м³/год | Максимальный среднемесячный расход подпитки теплосети за 2013 год, м³/год | Средний расход подпитки за 2013, м³/год | Сравнение подпитки с нормативом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МО Крючковский сельсовет | 9,34 | 25 % от объема тепловой сети и системы отопления | 2,11 | 1,78 | Не превышает |

Из приведенной таблицы видно:

- превышение значений фактической подпитки над нормативной, это указывает на неудовлетворительное состояние тепловых сетей;

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически необработанной и недеаэрированной водой. Рассчитанные значения аварийной подпитки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Значения аварийной подпитки тепловой сети, м3/год.

| Наименование объекта теплоснабжения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МО Крючковский сельсовет | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,93 | 1,302 |

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках, в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», определена перспективная подпитка тепловых сетей в аварийном режимах.

Раздел 4.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Теплоснабжение муниципального образования Крючковский сельсовет Беляевского района организовано от отопительных котельных. Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми газовыми одно- и двухконтурными котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения МО Крючковский сельсовет рассматривается следующий вариант ее развития:

- замена и утепление аварийных участков существующей теплотрассы;

- замена морально и физически устаревшего оборудования.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Тепловые сети в населенных пунктах МО Крючковский сельсовет Беляевского района выполнены в соответствии с проектной документацией.  Для повышения уровня надежности теплоснабжения муниципального образования предлагается выполнить работы по реконструкции тепловых сетей.

Реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ), имеющих достаточно низкие (на уровне 2%) тепловые потери.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий представлены в таблице 7.1.

Раздел 6.  Перспективные топливные балансы.

В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

В соответствии с пунктом 1.12  СНиП II-35-76 «Котельные установки» котельные по надежности отпуска потребителям относятся:

- к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные котельные.

В соответствии с приведенной классификацией в МО Крючковский сельсовет в основном подключены потребители первой категории.

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных МО Крючковский сельсовет в качестве топлива используется природный газ. Резервное топливо не предусмотрено.

По данным предоставленным администрацией, фактическое потребление природного газа на котельных МО Крючковский сельсовет за 2013 г., используемого на теплоснабжение объектов сельсовета составило 537,75 тыс.м3.

Годовой расход природного газа используемого на выработку тепловой энергии котельными, рассчитанный с учетом перспективной нагрузки по этапам представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Годовой расход топлива (природный газ) на выработку тепловой энергии, тыс. м³/год

| Котельная, вид топлива | Ед. измерений | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022гг. | 2023-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МО Крючковский сельсовет, природный газ | тыс. куб.м. | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 2688,75 | 3764,25 |
| Всего | тыс. куб.м. | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 2688,75 | 3764,25 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения будет достигаться за счет замены существующей теплотрассы. Также предполагается замена физически и морально устаревшего оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов предлагается реализовывать в 2 этапа.

Обычно потери тепловой энергии в теплотрассах не должны превышать 5-7%, но из-за физически и морально устаревшего оборудования, теплотрасс, которые требуют замены или капитального ремонта, фактические потери тепловой энергии превышает 10%.

Алгоритм повышения экономичности работы теплотрассы в общем случае также можно представить как последовательность определенных действий:

1. Провести комплексное обследование теплотрасс от котельной к объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь.

2. Провести гидравлическую наладку теплотрасс с установкой запорно-регулирующих клапанов.

3. Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или, при экономической целесообразности, переложить существующие трубопроводы. Для замены следует использовать предварительно изолированные трубопроводы бесканальной прокладки с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы тепловых сетей из труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой защитной оболочке должны быть оснащены системой дистанционного контроля состояния влажности пенополиуретана.

4. Произвести замену запорной арматуры на трассе с использованием современных надежных поворотных заслонок (например типа "Danfoss"), что значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийных ситуациях, а также исключит варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.

Так же существует  ряд общих рекомендаций по энергосбережению в котельных, некоторые из которых можно применить к данным котельным:

1. Назначение в котельной ответственных  за контролем расходов энергоносителей  и проведения мероприятий по  энергосбережению.

2. Совершенствование порядка работы  котельной и оптимизация работы  систем освещения, вентиляции, водоснабжения,  теплоснабжения.

3. Соблюдение правил эксплуатации  и обслуживания систем энергоиспользования  и отдельных энергоустановок,  введение графиков включения  и отключения систем освещения,  вентиляции, тепловых завес и  т.д.

4. Организация работ по эксплуатации  светильников, их чистке, своевременному  ремонту оконных рам, оклейка  окон, ремонт санузлов и т.п.

5. Ведение разъяснительной работы  с рабочими котельной по вопросам  энергосбережения.

6. Проведение периодических энергетических  обследований.

7. Ежеквартальная проверка и корректировка  договоров на энерго- и ресурсопотребление  с энергоснабжающими организациями.

В таблице 7.1 отображены цены на мероприятия для котельной МО Крючковский сельсовет.

Таблица 7.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.*

| Мероприятие | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 | 2018-2024 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена и утепление аварийных участков существующей теплотрассы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |
| Замена морально и физически устаревшего оборудования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2000 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и(или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в МО Крючковский сельсовет отсутствует единая теплоснабжающая организация. Тепловые сети и котельные находятся на балансе эксплуатирующих их организаций.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой  нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки составляются по принципу максимальной загрузки источников тепловой энергии при соблюдении удовлетворительного гидравлического режима у потребителей. Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками возможно только при наличии магистральных тепловых сетей между источниками.

Перераспределение тепловой нагрузки  между источниками теплоснабжения не планируется. Планируемые к строительству объекты будут подключены к индивидуальным источникам теплоснабжения.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В целом существующее распределение тепловой нагрузки МО Крючковский сельсовет предполагает во всем рассматриваемом периоде максимальную загрузку источников теплоснабжения и, как следствие наиболее эффективную работу этих энергоисточников.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной Администрацией, в населенных пунктах МО Крючковский сельский совет бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения населенных пунктов Крючковского сельского совета, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения населенных пунктов Крючковского сельского совета».

Система теплоснабжения в МО Крючковский сельский совет представлена централизованными и индивидуальными источниками теплоснабжения.

Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на которые распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники скомбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники скомбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.